GENEBRE, S.A.

Av.Joan Carles I, 46-48

08908 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA) SPAIN

Tel. +34 932 988 001

Fax.+34 932 988 007

Утверждаю

Директор экспортных продаж «Genebre S.A.»

Чавьер Жуан Фонт

«____» _____________ 2012 г.

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ АРТИКУЛ 2104 10

ПАСПОРТ

Оглавление

1. Основные сведения об изделии и технические данные	3

2. Комплектность	6

3. Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя	6

4. Консервация	7

5. Свидетельство об упаковывании	8

6. Свидетельство о приемке	8

7. Движение изделия в эксплуатации	9

8. Ремонт и учет работы по бюллетеням и указаниям	10

9. Заметки по эксплуатации и хранению	11

10. Сведения об утилизации	12

11. Особые отметки	13

## 1. Основные сведения об изделии и технические данные

1.1. Общие сведения об изделии

| Наименование изделия | Дисковый затвор артикул 2104 10 |
| --- | --- |
| Заводской номер | Б/Н |
| Сертификат соответствия | № C-ES. АИ30.В.03359 от |
| Разрешение на применение | № РРС ____________ от ___________ |
| Предприятие-изготовитель | «Genebre S.A.», Испания |

1.2. Назначение

Затвор поворотный дисковый предназначен для установки в качестве запорной (регулирующей) арматуры на трубопроводе

1.3. Технические данные

Таблица 1

| № п.п. | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Условный диаметр, DN, мм | 65 |
| 2. | Условное давление, PN, бар | 16 |
| 3. | Масса, кг | 4,40 |
| 4. | Тип корпуса | Литой |
| 5. | Норма герметичности затвора по ГОСТ Р 54808 | А |
| 6. | Температура среды, °С | от -25 до +180 |
| 7. | Рабочая среда | Вода, неагрессивные среды |
| 8. | Основные размеры, мм: |
|  | L | A | B | C | H | M |  |  |  |  |
|  | 46 | 82 | 138 | 126 | 32 | 264 |  |  |  |  |

Рисунок 1

1.4. Конструкция

Конструкция затвора дискового приведена на рисунке 2.

Рисунок 2, где:

1 – Нижний корпус; 2 – Верхний корпус; 3 – Верхний шток; 4 – Нижний шток; 5 – Седло;     6 – Диск; 7 – Втулка шарнира; 8 – Пружинная шайба; 9 – Уплотнительное кольцо; 10 – Втулка шарнира; 11 – Шайба; 12 – Стопорное кольцо; 13 – Стопорное кольцо; 14 – Ручка; 15 – Тарелка.

1.5. Перечень материалов основных деталей

Таблица 2

| Наименование элемента конструкции затвора | Материал | Российский аналог |
| --- | --- | --- |
| Корпус | Нержавеющая сталь AISI 316 | 10Х17Н13М2 |
| Диск (затвор) | Нержавеющая сталь AISI 316 | 10Х17Н13М2 |
| Уплотнение | EPDM | СКЭПТ |

## 2. Комплектность

2.1. Дисковый затвор артикул 2104 10 – 1 шт.

2.2. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

2.3. Паспорт  – 1 шт.

2.4. Комплект разрешительной документации.

## 3. Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя

3.1. Назначенный срок службы – 10 лет;

3.2. Изготовитель гарантирует соответствие затвора техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

3.3. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня фактической эксплуатации установки на месте применения, но не более 18 месяцев со дня отгрузки предприятием- поставщиком.

3.4. За повреждения, возникшие при транспортировке, ответственность несет организация,   отвечающая за транспортировку.

3.5. При этом безвозмездная замена или ремонт затвора должны производиться только при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

## 4. Консервация

| Дата | Наименование работы | Срок действия; годы | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |

## 5. Свидетельство об упаковывании

| Наименование изделия | Дисковый затвор поворотный артикул 2104 10 |
| --- | --- |
| Заводской номер | Б/Н |
| подвергнут на предприятии-изготовителе консервации и упаковке согласно требованиям комплекта конструкторской документации (условиям контракта поставки) |
| Дата консервации: ______________________________ |  |
| Дата упаковки: _________________________________ |  |
| Срок консервации 1 год. |
| Консервацию произвел: _________________________ |  |
| Упаковку произвел: _____________________________ |  |
| Изделие после упаковки принял:__________________ |  |

## 6. Свидетельство о приемке

| Наименование изделия | Дисковый затвор поворотный артикул 2104 10 |
| --- | --- |
| Заводской номер | Б/Н |
| Соответствует требованиям комплекта конструкторской документации (условиям контракта поставки) |
| Дата выпуска ________ |  |  |
|  | Начальник ОТК ____________ |  |

## 7. Движение изделия в эксплуатации

| Дата | Где | Дата | Наработка | Причина | Подпись лица, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| установки | установлено | снятия | с начала эксплуатации | после последнего ремонта | снятия | проводившего установку (снятие) |

## 8. Ремонт и учет работы по бюллетеням и указаниям

| Номер бюллетеня (указания) | Краткое содержание работы | Установленный срок выполнения | Дата выполнения | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | выполнившего работу | проверившего работу |

## 9. Заметки по эксплуатации и хранению

9.1. Размещение, монтаж и эксплуатацию затвора необходимо проводить согласно ПБ 09-540, ПБ 03-585, ГОСТ Р 53672, ГОСТ Р 63673, ГОСТ 12.2.003, рабочей документации и руководства по эксплуатации.

9.2. Требования безопасной эксплуатации – по ГОСТ Р 53672, ГОСТ Р 63673.

9.3. Категорически запрещается:

- эксплуатация изделий при отсутствии ЭД;

- использовать изделия на параметры, превышающие указанные в ЭД;

- проводить работы по демонтажу и ремонту изделий при наличии давления рабочей среды в трубопроводе.

9.4. Расконсервацию изделий следует проводить без разборки в соответствии с требованиями ЭД. Консервационные пломбы и заглушки снимают непосредственно перед установкой изделий на трубопровод.

9.5. Места установки арматуры должны быть обеспечены условия для проведения ТОиР.

9.6. При эксплуатации допускаются профилактические осмотры изделий, а также ТОиР (подпитка смазки, подтяжка или перенабивка сальников, замена комплектующих элементов, выемных частей, резинотехнических деталей и т.п.) в соответствии с РЭ.

9.7. ТОиР проводят в соответствии с принятой на конкретных производственных объектах стратегией ТОиР, определяющей правила и управляющие воздействия, объединенные единой целью обеспечения безопасности, надежности и эффективной эксплуатации трубопроводных систем. В случае необходимости ТОиР изделий уточняют с учетом реальных условий их эксплуатации (параметров рабочей среды, режимов работы в системе, выработанного ресурса, доступности, ремонтопригодности, опасности возможных отказов, опыта эксплуатации) и РЭ на конкретные изделия.

9.8. Средний и капитальный ремонты изделий в условиях эксплуатации проводят по ремонтной КД, отвечающей требованиям ГОСТ 2.602.

9.9. Подробные требования и рекомендации по эксплуатации и безопасности при эксплуатации затворов указаны в руководстве по эксплуатации, включающие в себя предупреждения о возможных опасностях и необходимости принятия мер по их снижению.

9.10. Условия транспортирования и хранения – по группе 4 (Ж2) ГОСТ 15150. Допускаются другие условия транспортирования и хранения, если это оговорено в Заказе.

## 10. Сведения об утилизации

10.1. Затвор подлежит утилизации после принятия решения о невозможности или нецелесообразности его капитального ремонта или недопустимости его дальнейшей эксплуатации.

10.2. Лица, ответственные за утилизацию, должны обеспечить соответствие процесса утилизации затвора требованиям промышленной безопасности, охраны окружающей среды и труда.

10.3. Утилизацию затвора необходимо производить способом, исключающим возможность его восстановления и дальнейшей эксплуатации.

10.4. Перед отправкой на утилизацию из затвора должны быть удалены в установленном порядке опасные вещества и проведена в случае необходимости в полном объеме дезактивация (дегазация и т.п.). Методики удаления опасных веществ и дезактивации должны быть утверждены в установленном порядке.

10.5. Персонал, проводящий все этапы утилизации, должен иметь необходимую квалификацию, пройти соответствующее обучение и соблюдать все требования безопасности труда и промышленной безопасности.

10.6. Узлы и элементы затвора при утилизации должны быть сгруппированы по видам материалов (черные металлы, цветные металлы, полимеры, резина и т.д.) а зависимости от действующих для них правил утилизации

10.6. Утилизация черных металлов – по ГОСТ 2787, цветных металлов и сплавов – по ГОСТ 1639, резиновых и пластмассовых комплектующих – по ГОСТ 30774.

10.7. Утилизация должна производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-Ф3 «Об охране атмосферного воздуха», № 2060-1 «Об охране окружающей природной среды», № 89-Ф3 «Об отходах производства и потребления», № 52-Ф3 «Об санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также другими Российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми в использование указанных законов.

## 11. Особые отметки